Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Иванова

от 08.08.2014  №  1669

Схема водоотведения города Иванова

на период до 2023 года

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

В систему внешнего водоотведения г. Иваново входят:

Очистные сооружения канализации (ОСК) м. Богданиха;

Главные насосные станции (ГНС-1 и ГНС-2) ул. Смирнова;

Перекачивающие канализационные насосные станции (КНС).(46 шт. на балансе ОАО «Водоканал»-24шт.)

Проектная мощность очистных сооружений канализации (м. Богданиха)–320 т.м3/сут. ОСК были введены в эксплуатацию в 1978 г. с недоделками и отклонениями от проекта–без цеха обработки осадка, с резервным количеством иловых площадок 4,8 Га

Описание технологического процесса.

Для биологической очистки сточных вод г. Иваново была построена специальная станция аэрации, проектной мощностью 220 тыс. куб. м. в сутки. На станции имеется сложная технологическая линия, обеспечивающая все последовательные этапы обработки сточной воды.

Очистные сооружения канализации состоят из двух частей - сооружения механической и биологической очистки.

Сточная жидкость, поступающая из канализационной сети города, вначале попадает на механическую очистку, где происходит удаление механических загрязнений (бумага, дерево, ткань, камни, песок и т.д.). Для этого используются следующие устройства (сооружения):

1. Решетки с прозором 5 мм задерживают крупные отбросы, попавшие в канализацию. Задержанные отбросы направляются шнековым транспортером в шнеково-промывочный пресс SWP 30-60 и к системе противодавления CPS 30-250. После промывки и прессования при помощи системы LONGOPAK производится упаковка обработанных отходов.

2. Канализационная насосная станция предназначена для перекачки сточных вод на основные сооружения очистки сточной воды. Высота подъема сточной жидкости составляет – 15 метров.

3. Песколовки, удаляют из воды тяжелые минеральные примеси, главным образом песок. Скорость движения воды подбирается такой, чтобы эти примеси выпадали в осадок, а более мелкие органические частицы не успевали осесть.

4. Первичные отстойники представляют собой резервуары, в которых при малой скорости передвижения сточной жидкости (1,5-2 часа отстаивания) оседают крупные органические частицы и всплывает легкая фракция загрязнений. Обе эти фракции сгребаются специальными приспособлениями и в дальнейшем отправляются на обработку.

5. Насосная сырого осадка – содержит оборудование (насосы), необходимое для откачки осадка и плавающих веществ, образующихся на первичных отстойниках, подачи рабочей воды на гидроэлеваторы песколовок, опорожнения отстойников.

После механической очистки, сточная вода, содержащая в основном растворенные органические соединения и мелкие взвешенные вещества, то есть субстраты, которые могут быть усвоены организмами активного ила, поступает на биологическую очистку, где обработка ее продолжается в аэротенках.

6. Аэротенки - (прямоугольный) железобетонный резервуар, по которому медленно протекает сточная жидкость, смешанная с активным илом. Атмосферный воздух, подаваемый с помощью пневматических устройств (аэраторов), перемешивает обрабатываемую жидкость с активным илом и насыщает ее кислородом необходимым для жизнедеятельности бактерий. Большая насыщенность сточной воды активным илом и непрерывное поступление кислорода, обеспечивает интенсивное биохимическое окисление органических веществ.

7. Вторичные отстойники - резервуары, в которых после очистки в аэротенках очищаемая вода отделяется от активного ила. Ил оседает на дно, а осветленная вода переливается через зубчатые водосливы, обеспечивающие равномерный перелив по окружности сборных лотков отстойников в отводящие лотки. После вторичных отстойников очищенная вода сбрасывается в р. Уводь.

8. Во время окисления биомасса активного ила нарастает очень быстро, поэтому осевший ил разделяется на две части. Одна из них, так называемый возвратный (циркулирующий) ил, перекачивается осевыми насосами обратно в аэротенки, другая - избыточный ил - становится отходом производства и направляется в 1-й коридор 1-й секции аэротенков для смешения с сырым осадком.

9. Иловая насосная станция – содержит оборудование (насосы), необходимое для откачки избыточного ила, опорожнения сооружений участка биологической очистки, промывки трубопроводов и сооружений технической водой.

10. Воздуходувная станция – содержит оборудование (5 нагнетателей), предназначенное для подачи воздуха на технологические нужды.

11. Здание механического обезвоживания осадков – содержит основное и вспомогательное оборудование, предназначенное для обезвоживания смеси осадков. Во время очистки сточной воды на ОСК образуется 1200 - 1500м3 осадков в сутки. Для уменьшения объемов образующихся осадков они направляются на оборудование механического обезвоживания.

12. Иловые поля. Избыточный активный ил, сырой осадок (или их смесь), а также плавающие, собранные с первичных отстойников, откачиваются на поля.

На очистных сооружениях две очереди иловых полей: ближние с полезной площадью 4,8 га и дальние с полезной площадью 12 га.

Деление территории городского округа на эксплуатационные зоны указано в п.3.2

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет около 792,5 км. Канализационные сети имеют большой физический износ. Со 100% износом эксплуатируются 33,41 км главных коллекторов, что составляет 95,32% от общего количества этого вида коллекторов.

Отсутствие второй нитки главного коллектора Д-3000 мм может привести:

- к прекращению водоснабжения города Иванова и города Кохмы Ивановского района;

- к затоплению пойменных районов застройки, в том числе микрорайонов № 1, 3 и Сухово-Дерябихского;

- к нарушению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Иванове и пригородах.

Восточный коллектор- Протяженность - 4,6 км, Д=800 мм.

Канализационный коллектор построен открытым способом из сборных железобетонных труб и был введен в эксплуатацию в 1969 году, глубина заложения коллектора до 6.5 м. Коллектор обеспечивает прием и транспортирование хозяйственно-фекальных стоков со всей площади промышленной и жилой застройки города в районе м. Соснево, Сластиха в самотечном безнапорном режиме в главный коллектор Д=3000 м. Состояние канализационного коллектора признано аварийным. Стальные и железобетонные трубы под воздействием агрессивной среды и газовой коррозии подвергаются очень быстрому разрушению. Газовая коррозия сетей канализации – серьезная проблема. На всем протяжении коллектора толщина стенки труб составляет 0,5-1 см. Необходимо экстренно принимать меры по проведению ремонтно-восстановительных работ с полной заменой железобетонных и стальных труб на полиэтиленовые, которые обладают высокой прочностью к внешним и внутренним воздействиям. Конструктивные особенности труб позволяют выдерживать достаточно сильные внешние воздействия без разрыва. Кроме того, они имеют высокую химическую стойкость и низкий вес и позволяют увеличить срок эксплуатации.

Главный напорный коллектор и его продолжение в районе ул. Домостроителей г. Иваново. Длина 2х0.6 км, материал ж/б.

Коллектор канализационной сети от главной насосной станции введен в эксплуатацию в 1958 г. диаметром 1200 мм. Коллектор проходит по неровному рельефу вдоль реки Уводь. Закрепление трассы на местности выполнено не основательно. Техническое обслуживание коммуникации затруднено, особенно осложняется в зимний период. Трасса коллектора в плане представляет собой практически прямую линию, проходящую параллельно территории домостроительной компании.

В последнее время наблюдается тенденция к росту числа аварий на коммуникациях. Это связано с перегруженностью системы водоотведения, её высокой физической и моральной изношенностью.

1.2.1 Описание результатов технологического обследования существующих канализационных очистных сооружений

Существующие очистные сооружения канализации мощностью 320 тыс.куб.м/сутки, 1978 года пуска, в местечке Богданиха  изношены, ряд элементов технологической схемы очистки требует замены или реконструкции. Неудовлетворительная работа морально устаревшего оборудования существующих очистных сооружений приводит к принятию срочных мер по замене на новое и реконструкцию существующих очистных. Поэтому принято решение о реконструкции очистных сооружениий с применением более совершенного сооружения.

С этой целью рассматривается вариант применения сооружения для сбраживания осадков-метантенки. В настоящее время метантенки широко применяются в отечественной и зарубежной практике. Основная задача метантенков-переработка отходов. Но, в отличие от тех же мусоросжигательных заводов, метантенки дают на выходе полезный продукт — биогаз, который можно впоследствии использовать для промышленных и коммунальных нужд. Биогаз — газ, получаемый метановым брожением биомассы. Как следствие, предотвращается выброс метана в атмосферу, который, являясь парниковым газом, способствует глобальному потеплению. Метантенки могут быть использованы как самостоятельный объект или как звено в цепочке водоочистных сооружений.  В метантенки подается обычно смесь сырого (свежего) осадка из первичных отстойников и избыточный активный ил из вторичных отстойников после аэротенков. Активный ил создается из взвешенных частиц в сточной жидкости, не задержанных первичным отстойником, и адсорбируемых коллоидных веществ с размножающимися на них микроорганизмами. Для поддержания требуемого режима сбраживания надлежит предусматривать загрузку осадка в метантенки, как правило, равномерную в течение суток. Одним из наиболее важных параметров, определяющих скорость процесса и производительность анаэробных реакторов, является температура.

Реконструкцию канализационных очистных сооружений г. Иваново проектной производительностью 320000 м3/сутки предполагается производить в два этапа:

I этап:

-строительство узла метантенков для сбраживания осадков сточных вод, образующихся в процессе очистки;

-реконструкция сооружений биологической очистки с организацией процессов глубокой очистки сточных вод от соединений азота и фосфора на производительность 200000 м3/сут

II этап:

Модернизация и реконструкция сооружений биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием сточных вод до производительности 320000 м3/сутки.

В настоящем проекте разработаны мероприятия по реконструкции очистных сооружений в объеме предусмотренном I-ым этапом.

В состав работ I-ого этапа входят:

1. Реконструкция сооружений механической и биологической очистки в составе работ:

- реконструкция  аэротенков с переоборудованием в аэротенки с организацией процессов нитри-денитрификации и дефосфотации;

- замена насосов возвратного активного ила в эрлифтных колодцах;

- замена скребкового оборудования и водосливов в первичных и  вторичных отстойниках;

- строительство нового здания воздуходувной станции взамен существующего здания, находящегося в аварийном состоянии;

- модульная  установка для хранения и дозирования коагулянта для улучшения очистки сточных вод по фосфору.

2. Реконструкция сооружений обработки осадка в составе работ:

- строительство узла метантенков с необходимыми вспомогательными зданиями и газовым хозяйством, с установкой оборудования для переработки газа для получения электроэнергии и тепловой энергии  для снабжения всей площадки КОС.

| Показатели | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 81,63% | 79,20% |
| -оборудование транспортировки стоков | 75,76% | 77,14% |
| -оборудование системы очистки стоков | 87,50% | 81,25% |

1.2.2 Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

Существующая схема очистки сточных вод  не обеспечивает очистку сточных вод до ПДК установленная для рыбохозяйственных водоемов по следующим ингредиентам: БПКполн,  Аммоний-ион (NH4+),  Нитрит-ион (NО2-), Нитрат-ион (NО3-), Фосфат-ион (Р),  Железо общ., Медь (Сu2+),  Цинк (Zn2+), ХПК.

1.2.3 Определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений

| Показатель | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод - м. Богданиха, тыс.м3/сут. (расчетный) | 130,2 | 125,3 | 178,7 |

С учетом фактического износа существующее оборудование работает в предельном режиме.

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

Канализационные насосные станции (46 шт) предназначены для перекачки промышленных и хозяйственных бытовых сточных вод.

Перекачивающие насосные станции работают по двум вариантам:

- - перекачивают сточную жидкость по напорным коллекторам в камеру гашения самотечного коллектора на очистные сооружения.

- - перекачивают сточную жидкость по напорным коллекторам в камеру гашения самотечного коллектора на ГНС -1,2.

Деление городского округа на зоны представлено в 1.1

1.4 Описание технологической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения осуществляется в специально оборудованный карьер.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

| Показатели | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,0660 | 0,0801 |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 37 | 45 |
| Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 560,80 | 561,80 |
| Протяженность напорных сетей (км) | 39,70 | 39,71 |
| Справочно: диаметр до 500мм (км) | 35,70 | 35,76 |
| диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 0,00 | 0,00 |
| диаметр от 1000мм (км) | 4,00 | 3,95 |
| Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): | 521,10 | 522,09 |
| Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 377,40 | 377,96 |
| диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 109,60 | 109,98 |
| диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 34,10 | 34,15 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%) | 82,73 | 79,20% |

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 561,80 км отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории города Иванова. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации города.

| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность на сетях водоотведения (ед.) | 71 | 57 | 37 | 45 |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 369 | 501 | 431 | 503 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 319 | 501 | 431 | 503 |
| Количество часов предоставления услуг за отчетный период часов | 8760 | 8760 | 8784 | 8760 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг,час. / день | 24 | 24 | 24 | 24 |

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

| Наименование ингредиента | Единицы измерения | Контрольный створ 500м выше выпуска в р. Уводь ОСК, д. Богданиха в 2013г. | Контрольный створ 500м ниже выпуска в р. Уводь ОСК, д. Богдагниха в 2013г. | ПДК р.х. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | ед. рН | 8,01 | 7,93 | - |
| Взвешенные вещества | мг/дм³ | 9,0 | 9,5 | 13,4 |
| Сухой остаток | -“- | 296 | 373 | 1000 |
| ХПК | мгО2/ дм³ | 26,1 | 31,3 | 30,0 |
| БПКполн. | мгО2/ дм³ | 3,31 | 5,12 | 3,0 |
| Хлорид-ионы | мг/дм³ | 23,0 | 38,0 | 300 |
| Сульфид-ионы | - “- | н/о | н/о | 0,005 |
| Сульфат-ионы | -“- | 23,8 | 34,2 | 100 |
| Нефтепродукты | -“- | 0,047 | 0,029 | 0,05 |
| ПАВ неионогенные | -“- | н/о | н/о | 0,25 |
| ПАВ ионогенные | -“- | 0,0252 | 0,0285 | 0,5 |
| Железо | -“- | 0,713 | 0,644 | 0,10 |
| Медь | -“- | 0,0055 | 0,0064 | 0,001 |
| Цинк | -“- | 0,0282 | 0,0314 | 0,010 |
| Кадмий | -“- | н/о | н/о | 0,005 |
| Никель | -“- | н/о | н/о | 0,01 |
| Хром 3+ | -“- | н/о | н/о | 0,07 |
| Хром 6+ | -“- | н/о | н/о | 0,02 |
| Ионы аммония | -“- | 0,36 | 0,5 | 0,5 |
| Нитрат-ион | -“- | 5,23 | 13,7 | 40,0 |
| Нитрит-ион | -“- | 0,077 | 0,098 | 0,08 |
| Фосфат-ион | -“- | 0,073 | 0,417 | 0,2 |

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения представлена на схеме канализации города Иванова с разбивкой по бассейнам канализования (п. 3.2).

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа

Техническое состояние инженерных сетей и сооружений водоотведения характеризуется высоким уровнем износа — 82,73 %, ежегодно возрастающей аварийностью и низким КПД мощностей.

ОСК д. Богданиха

1. Отсутствие современных методов обеззараживания сточных вод на очистных канализационных сооружениях.

2. Несоответствие состава сточных вод технологии очистки городских очистных сооружений, присутствие тяжелых металлов и других токсичных веществ.

3. Не соответствие современным требованиям системы обезвоживания и утилизации осадка на ОСК.

4. Отсутствие технологии с организацией процессов глубокой очистки сточных вод от соединений азота и фосфора.

5. Значительный износ строительных конструкций системы биологической очистки.

6. Проектная производительность очистных сооружений значительно превышает фактический объём отводимых и очищаемых вод, ввиду сокращения притока сточных вод. Следствием этому установленные мощности энергоемкого воздуходувного оборудование повышают удельные нормы расхода электроэнергии.

7. Неэффективная система подачи воздуха в сооружения биологической очистки сточных вод, включая аэраторы, разводящие системы и турбовоздуходувные агрегаты.

В настоящее время в городе действует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, находящаяся в ведении ОАО "Водоканал". Удельный вес канализованного жилого фонда - 92 %.

На начало 2013 года общая протяженность сетей водоотведения города Иваново, состоящих на балансе ОАО "Водоканал" — 560 км. Количество колодцев на ней - 18616 штук.

Технические проблемы городской сети водоотведения заключаются в следующем:

1) изношенные трубопроводы и колодцы требуют скорейшей замены или санации;

2) на многих участках сети необходимо увеличение диаметров из-за перегрузки:

3) самотечные сети водоотведения некоторых районов и объектов города проложены с нулевыми или отрицательными уклонами, что не обеспечивает самоочищения сети;

4) сети, проходящие в водонасыщенных грунтах в большинстве своем не герметичны;

5) напорные линии от отдельных канализационных насосных станций не имеют второй резервной линии;

6) главный коллектор Д=3000 мм постройки 1972-1976 г.г., транспортирующий сточную воду от города до очистных сооружений и проходящий вдоль русла реки Уводь, не имеет второй резервной нитки и уложен по поверхности земли в обваловке.

7) система канализации города - раздельного типа, однако, большинство коллекторов магистральных, уличных и дворовых сетей работают в режиме общесплавной канализации;

8) поступление дождевых стоков и грунтовых вод в канализационную сеть ведет не только к перегрузке системы, но и нарушению технологического процесса на очистных сооружениях канализации.

9) часть железобетонных колодцев и коллекторы проложенные из железобетонных труб  имеют газовую коррозию.

Раздел 2. Балансы сточных вод и систем водоотведения

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Показатель | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск стоков через очистные сооружения, тм3 | 54 659,0 | 56 624,8 | 51 587,9 |
| Пропуск стоков через ГНС, тм3 | 42 634,0 | 44 167,4 | 40 238,6 |
| Прием стоков, тм3 | 37 930,6 | 36 345,6 | 34 614,1 |

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В связи с отсутствием или плохой работой ливневой канализации многих районов города ливневые и талые воды поступают в единую центральную систему.

Оценка произведена в процентном отношении из сравнения летнего периода времени и периода весеннего паводка. Увеличение поступления стока за счет поверхностных вод

- в 2012 году - 43 %;

- в 2013 году - 53 %.

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

| Количество предприятий с приборами учета сточных вод | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 32 шт. | 31 шт. | 29 шт. | 30 шт. |

На сегодняшний день коммерческий учет объемов сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, осуществляется на 30 промышленных площадках и двух торговых центрах. Для учета в зависимости от типа канализации и измерительного участка применяются следующие модификации приборов учета:

Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ, Симаг или PROMAG53W устанавливаются на напорных трубопроводах, а также на самотечных выпусках с принудительным понижением измерительного участка.

Расходомеры с интегратором акустические ЭХО-Р-02 предназначены для измерения объемного расхода сточных вод в открытых каналах шириной до 4 метров, оборудованных стандартными измерительными лотками, и в безнапорных трубопроводах диаметром 100 мм и более.

Расходомеры электромагнитные «Взлет ЭР» разных модификаций устанавливаются на напорных трубопроводах.

Приборы учета на сети водоотведения установлены на сооружениях ОАО "Водоканал":

1. Очистные сооружения канализации - на входе 6 приборов PROMAG (на каждом насосе), на выходе - 1 прибор Эхо.

2. Насосные станции канализации оснащены 53 приборами учета Симаг диаметром от 100 до 600 мм.

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения по городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

| Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения ОАО "Водоканал" за 2004-2013 гг. |
| --- |
| Показатель | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Пропуск стоков через очистные сооружения, тм3 | нет инф | нет инф | 71 912,8 | 72 068,2 | 70 839,1 | 62 872,6 | 59 364,6 | 54 659,0 | 56 624,8 | 51 587,90 |
| Пропуск стоков через ГНС, тм3 | нет инф | нет инф | 56 092,0 | 56 213,2 | 55 254,5 | 49 040,6 | 46 304,4 | 42 634,0 | 44 167,4 | 40 238,60 |
| Прием стоков, тм3 | 52 746,3 | 50 023,2 | 48 138,6 | 46 329,1 | 46 155,4 | 42 087,3 | 41 024,9 | 37 930,6 | 36 345,6 | 34 614,1 |

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения (на срок 10 лет)

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 2014-2023 гг

| Показатель | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропуск стоков через очистные сооружения, тм3 | т.м3 | 50933,3 | 50169,3 | 49416,7 | 48675,5 | 47945,3 | 47226,2 | 46753,9 | 46286,4 | 45823,5 | 45365,3 |
| Пропуск стоков через ГНС, тм3 | т.м3 | 39727,9 | 39132,1 | 38545,1 | 37966,9 | 37397,4 | 36836,4 | 36468,0 | 36103,4 | 35742,4 | 35384,9 |
| Прием стоков, тм3 | т.м3 | 33994,4 | 33484,5 | 32982,2 | 32487,5 | 32000,2 | 31520,2 | 31047,4 | 30581,7 | 30122,9 | 29731,3 |

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропуск стоков через очистные сооружения, тм3 | т.м3 | 54659,0 | 56624,8 | 51587,9 | 50933,3 | 50169,3 | 49416,7 | 48675,5 | 47945,3 | 47226,2 | 46753,9 | 46286,4 | 45823,5 | 45365,3 |
| Пропуск стоков через ГНС, тм3 | т.м3 | 42634,0 | 44167,4 | 40238,6 | 39727,9 | 39132,1 | 38545,1 | 37966,9 | 37397,4 | 36836,4 | 36468,0 | 36103,4 | 35742,4 | 35384,9 |
| Прием стоков, тм3 | т.м3 | 37930,6 | 36345,6 | 34614,1 | 33994,4 | 33484,5 | 32982,2 | 32487,5 | 32000,2 | 31520,2 | 31047,4 | 30581,7 | 30122,9 | 29731,3 |

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры централизованной системы водоотведения указано в п.1.1

3.3 Расчет требуемой мощности ОС исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Очистные сооружения построены по проекту Московского проектного института Гипрокоммунводоканал в 1978 году с недоделками и отклонениями от проекта–без цеха обработки осадка. Проектная производительность очистных сооружений составляет 320000 м3/сутки.

Построенные сооружения вводились в работу с очередностью в один год. В 1977 году были пущены сооружения механической очистки, в 1979 году сооружения биологической очистки, рассчитанные на 220 м3/сутки.

Пропуск стоков через очистные сооружения:

| Год | Расход, м3/сут (усреднённый за год) | Расход, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 149 866 | 54 658 982 |
| 2012 | 154 794 | 56 624 844 |
| 2013 | 141 337 | 51 587 940 |
| 2014 | 139543 | 50 933 300 |
| 2015 | 137450 | 50 169 300 |
| 2016 | 135388 | 49 416 700 |
| 2017 | 133357 | 48 675 500 |
| 2018 | 131357 | 47 945 300 |
| 2019 | 129387 | 47 226 200 |
| 2020 | 128093 | 46 753 900 |
| 2021 | 126812 | 46 286 400 |
| 2022 | 125544 | 45 823 500 |
| 2023 | 124288 | 45 365 300 |

В соответствии с вышеуказанным графиком среднее поступление в сутки в 2012 году составило 154,79 тыс.м3. Учитывая то, что в паводковый период расход стоков может достигать 240 м3/сутки, а это приведет к превышению нормативных требований в рамках рыбохозяйственных нормативов.

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В течении последних 20 лет в г. Иваново наблюдается устойчивое снижение водопотребления населением, промышленными предприятиями и объектами социальной сферы, что самым негативным образом сказалось на технологических процессах водоотведения. Активное расширение города, ввод в строй новых промышленных предприятий и увеличение объемов производства в 60-80 г.г ориентировали развитие коммунальной инфраструктуры на большие мощности и перспективу. Но по факту планируемого увеличения объемов воды и городских стоков не произошло. Падение объемов производства, закрытие промышленных предприятий (1993-2005 г.г) и установка индивидуальных и общедомовых приборов учёта повлияла на сокращение расхода воды потребителями. В городе наблюдается ежегодное сокращение водопотребления на 3-5%. В итоге сегодня инфраструктура не эксплуатируется в том объёме, в котором она была запланирована. Снижение фактического водопотребления привело к проблемам водоотведения:

Сократился общий объём стоков, что привело к повышению концентрации загрязнений, поступающих от населения и промышленности. Скорости в самотечных канализационных сетях стали ниже допустимых скоростей самоочищения, что приводит к выпадению плотных осадков сплошным мощным слоем. Ярко выраженная суточная неравномерность способствует резким изменениям фактической скорости в канализационной сети и образованию подпоров в пиковые часы. Эксплуатация канализационной сети города возможна только при регулярной прочистке и промывке.

Количество случайных засорений на канализационной сети города:

- 2010 год - 2748 шт.

- 2011 год - 1547 шт.

- 2012 год - 1680 шт.

- 2013 год – 1016 шт.

Количество аварий на канализационной сети города:

- 2010 год - 71 шт.

- 2011 год - 57 шт.

- 2012 год - 37 шт.

- 2013 год – 45 шт.

В итоге сокращение потребления воды и снижение объёмов сточных вод способствовало не снижению затрат предприятия и высвобождению дополнительных средств, а напротив, повышению эксплуатационных затрат и поиску дополнительных инвестиций для модернизации производственных процессов.

3.5 Анализ резервов производственных мощностей ОС системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Решетки

На проектную производительность 320 м3/сут было установлено 5 решеток.

В настоящее время установлено 3 решетки с пропускной способностью                     230 тыс. м3/сут.

С учетом износа оборудования, наличия резерва (1 решетка) и исходя из практики эксплуатации можно сказать следующее:

- при обычном поступлении стоков установленного оборудования достаточно;

- в период паводка и сильных дождей резерва нет.

КНС

Резерв оборудования существует.

Песколовки

При работе оборудования в нормальном режиме резерв мощности существует. В период паводка и дождей резерва нет.

Первичные отстойники

В настоящее время в работе 4 отстойника.

С учетом изменения технологии (сбраживания осадка)  и двух нерабочих отстойников резерва нет.

Аэротенки

Резерв отсутствует.

Нагнетатели - воздуходувки

Резерв существует, но оборудование сильно изношено.

Вторичные отстойники.

При работе оборудования в нормальном режиме резерв мощности существует.

В период паводка и сильных дождей резерва нет.

Раздел 4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения наиболее полно по годам реализации отражены в последней, наиболее актуальной версии  Инвестиционной программы открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново (ОАО «Водоканал») по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Иванове на 2013-2015 годы.

Перечень мероприятий:

Строительство «Городского канализационного коллектора Д-3000 мм» для обеспечения пропускной способности канализации для нужд  города

Строительство «Канализационного коллектора Д-400 мм по ул. 2 Ефимовской от ул. Кузнецова до ул. Зверева», в т.ч. проектно-изыскательские работы  для обеспечения пропускной способности канализации для нужд района Рабочего поселка

Модернизация канализационного коллектора по Театральному бульвару в г. Иваново по проекту «Реконструкция канализационного коллектора по Театральному бульвару в г. Иваново», в т.ч. проектно-изыскательские работы,  для обеспечения пропускной способности канализации для нужд  центральной части города

Модернизация Восточного коллектора - телевизионное обследование и санация, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Модернизация по проекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений   1 этап», в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд  города

Модернизация главного напорного коллектора (аварийного) и его продолжение в районе ул. Домостроителей) г. Иваново, в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд  города

Модернизация канализационного коллектора Ташкентская - Станкостроителей, в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд  города

Модернизация городской канализации в Варгинском овраге г. Иваново, в т.ч. проектно-изыскательские работы по проекту «Реконструкция городской канализации в Варгинском овраге г. Иваново»

Модернизация городских коллекторов, в т.ч. проектно-изыскательские работы,  для обеспечения пропускной способности канализации для нужд  города

Модернизация канализации центра города, в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города

Модернизация канализационного коллектора Д-1100-1350 мм по левому берегу р. Уводь от ул. Громобоя до ул. Калинина, в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд  города

Модернизация канализации по ул. Окуловой от дома 68А до строящегося коллектора на ул. Суворова в г. Иваново по проекту «Реконструкция канализации по ул. Окуловой от дома 68А до строящегося коллектора на ул. Суворова в г. Иваново»

Строительство «Напорной канализации от КНС-22 до самотечного коллектора у КНС -6 (вторая линия)», в т.ч. проектно-изыскательские работы

Строительство «Заглубленной канализационной станции по улице Революционной», в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации района  Авдотьино

«Система сжигания осадка на ОСК д.Богданиха».

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения города Иваново до 2023 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения города Иванова являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

-модернизации существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей города Иванова.

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию

схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их

эффективности

- улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства.

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

В перспективе предусмотрена реализация мероприятий на период 2014-2023 года.

| № | Наименование мероприятий | Сметная стоимость, тыс. руб. | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Водоотведение |  |  |
| 1 | Строительство «Канализационного коллектора от КНС № 4 до ул. Лежневской по ул. Воронина (самотечная и напорная части) в г. Иваново» | 77677,74 | 18606,74 |
| 2 | Строительство «Городского канализационного коллектора Д-3000 мм" для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (4 очередь) по ул. Велижской 2. Многоэтажный жилой дом Литер 12 в микрорайоне «Московский» 3. «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Иваново» по ул. Куконковых р-н детского городка аттракционов 4. 17-ти этажный жилой дом Литер 1 (корпус Б) в микрорайоне «Сухово-Дерябихский» 5. Объект капитального строительства в м. Коляново и другие | 1360139,04 | 44450,00 |
| 3 | Строительство «Канализационного коллектора Д-400 мм по ул. 2 Ефимовской от ул. Кузнецова до ул. Зверева», в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд района Рабочего поселка по объектам: 1. Пристройка к медицинскому центру наркологии, психиатрии под лечебно-диагностическую базу по ул. Зверева, д. 7/2 и другие | 7080,32 | 6580,80 |
| 4 | Модернизация канализационного коллектора по Театральному бульвару в г. Иваново по проекту «Реконструкция канализационного коллектора по Театральному бульвару в г. Иваново», в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд центральной части города, в том числе объектов капитального строительства. | 51435,07 | 5030,80 |
| 5 | Модернизация Восточного коллектора - телевизионное обследование и санация, в т.ч. проектно-изыскательские работы: 1. Многоквартирный жилой дом по ул.2-я Лагерная, д.49 | 127240,78 | 48987,70 |
| 6 | Модернизация по проекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений 1 этап», в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоквартирные жилые дома литер 16, 16.1, 16.2 в микрорайоне "Московский", 3 очередь 2. Многоквартирный жилой дом в районе Кохомского шоссе у д.17 3. Многоквартирный жилой дом по ул.6-я Меланжевая, д.4 и другие | 1824304,53 | 816460,56 |
|  | в т.ч. реконструкция канализационных очистных сооружений: строительство узла метантенков (1 этап) | 583002,95 | 291501,48 |
|  | в т.ч. реконструкция канализационных очистных сооружений: реконструкция сооружений биологической очистки (2 этап) | 1241301,58 | 524959,08 |
| 7 | Модернизация главного напорного коллектора (аварийного) и его продолжение в районе ул. Домостроителей) г. Иваново, в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоквартирный жилой дом по адресу: ул.1-я Полевая, у д.35А 2. Здание смешанного использования: с жилыми единицами в верхних этажах и размещением в нижних этажах делового, культурного обслуживающего и коммерческого назначения, расположенное по ул. Кудряшова 3. Многоэтажный жилой дом, расположенный на углу ул. Кудряшова и ул. Г. Хлебникова 4.Объект капитального строительства по ул. Кудряшова и другие | 64103,49 | 64103,49 |
| 8 | Модернизация канализационного коллектора Ташкентская - Станкостроителей, в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Жилой микрорайон малоэтажной застройки в районе Дальний тупик, д.8, в г. Иваново 2. Детский сад на 220 мест на территории ограниченной улицами Яковлевской, Володиной, Силикатной и Бакинским проездом и другие | 61505,28 | 21150,00 |
|  | в т.ч. модернизация канализационных сетей по улице Ташкентской, от улицы Воронина до дома №107 на улице Ташкентской (1 этап) по проекту «Реконструкция канализационных сетей по улице Ташкентской, от улицы Воронина до дома №107 на улице Ташкентской (1 этап)» | 29930,85 | 10800,00 |
|  | в т.ч. модернизация канализационного коллектора от дома №107 по улице Ташкентской - улице Станкостроителей до КНС №3 по проекту «Реконструкция канализационного коллектора от дома №107 по улице Ташкентской - улице Станкостроителей до КНС №3» (2 этап) | 31574,43 | 10350,00 |
| 9 | Модернизация городской канализации в Варгинском овраге г. Иваново, в т.ч. проектно-изыскательские работы по проекту «Реконструкция городской канализации в Варгинском овраге г. Иваново» | 9021,46 | 8597,70 |
| 10 | Модернизация городских коллекторов, в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоэтажная жилая пристройка к дому по ул. Танкиста Белороссова, д.1 2. Многоквартирный жилой дом по ул. 6-я Меланжевая 3. Общежитие на 360 мест по ул. Рабфаковской, угол ул. Герцена 4. Переоборудование здания под кафе по пр. Ф.Энгельса, д.47 И другие | 20364,36 | 15364,36 |
| 11 | Модернизация канализации центра города, в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Второй, третий и четвертый этап строительства двух комплексов жилых домов, расположенных по адресу: г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, ул.5-я Первомайская, 3-я Межевая 2. Многоэтажное административно-общественное здание по ул. Батурина 3. Многоэтажный жилой дом и многоярусный подземный паркинг по ул. Крутицкая, д.7 и другие | 391266,91 | 14060,00 |
| 12 | Модернизация канализационного коллектора Д-1100- 1350 мм по левому берегу р. Уводь от ул. Громобоя до ул. Калинина, в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Объект общественного питания с помещениями многоцелевого клубного использования, улица Набережная 2. Здание с объектами общественного питания, торговли и офисами, подземной автостоянкой по пр. Ф. Энгельса, у д. 85 3. Гостиница по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, у д.43 и другие | 130983,65 | 13100,00 |
| 13 | Модернизация канализации по ул. Окуловой от дома 68А до строящегося коллектора на ул. Суворова в г. Иваново по проекту «Реконструкция канализации по ул. Окуловой от дома 68А до строящегося коллектора на ул. Суворова в г. Иваново» | 30479,95 | 30479,95 |
| 14 | Строительство «Напорной канализации от КНС-22 до самотечного коллектора у КНС -6 (вторая линия)», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 35895,60 | 16095,60 |
| 15 | Строительство «Заглубленной канализационной станции по улице Революционной», в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации района Авдотьино, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоквартирный жилой дом (280 кв.) со встроенно-пристроенными помещениями ул. Дюковской, угол 1 Ключевой 2. 2-я очередь строительства (56 квартир) многоквартирного жилого дома по ул.1-я Водопроводная в м. Авдотьино 3. Многоквартирный жилой дом по ул.1-я Водопроводная. 4. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Революционной (Литер 7, 6) и другие | 35287,20 | 12350,50 |
| 16 | «Система сжигания осадка на ОСК д.Богданиха» | 650000,00 | 153764,12 |
| 17 | Модернизация КНС ОСК с трансформаторной подстанцией г. Иваново по проекту «Техническое перевооружение КНС ОСК с трансформаторной подстанцией г. Иваново» для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Здание по адресу: г. Иваново, ул. Жарова; 2. Многофункциональный многоквартирный жилой дом Литер 4 со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Революционной; 3. Многоквартирный (45 квартирный) жилой дом со встроенными автостоянками по пр.Ф.Энгельса; 4. 9-ти этажное административное здание по ул. Арсения и другие. | 86741,01 | 4149,20 |
|  | ИТОГО по водоотведению | 4963526,39 | 1293331,52 |

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения отражено в п.1.2,  1.2.1

4.4 Сведения о вновь стоящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В перспективе намечено проектирование и строительство объектов канализации:

- 1.  Напорная канализация от КНС на территории Ивановского района в районе плотины на реке Харинка до камеры на Восточном коллекторе.

- 2.   Напорная канализация от КНС-22 до самотечного коллектора у КНС -6 (вторая линия)

3.   Вторая линия городского канализационного коллектора Д-3000 мм.

4.5 Сведения о реализации систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах, осуществляющих водоотведение

В ОАО «Водоканал» в 2010 году запущена система автоматического управления и телеметрии канализационными насосными станциями (КНС) в количестве 21 штуки. Еще две КНС автоматизированы и планируется создание системы телеметрии.

Все данный с объектов в режиме реального времени передаются на сервер автоматизации, где происходит их обработка, архивация и отображение посредством программы «АРМ-Диспетчера» у дежурного персонала ОАО «Водоканал». В программе предусмотрена  возможность подтверждения тревожных сообщений, что позволяет анализировать действия предпринятые персоналом по устранению возникших неисправностей. Глубина хранения архива ограничивается только объемом дискового пространства сервера автоматизации. На данный момент в архиве собраны данные за последние три года, что позволяет производить определенные аналитические работы и оптимизировать работу оборудования. Также сервер производит оповещение ответственных лиц о наличии аварийных ситуаций по средствам SMS-сообщений, что позволяет незамедлительно принимать меры по их устранению.

Система управления в автоматическом режиме (без участия человека)  контролирует и обрабатывает следующие параметры:

Уровень сточных вод в приемной камере станции

Давление на напорной гребенке

Температуру помещения станции

Параметры насосного агрегата

Количество перекачиваемых стоков каждым насосным агрегатов

Показания электросчетчиков

Также производится контроль аварийных ситуаций:

Затопление грабельного отделения

Затопление машинного отделения

Отсутствие электропитания станции

Состояние автоматических выключателей

Низкая температура в помещении

Отказы обратных клапанов

Ошибки, поступающие с устройств плавного пуска

Планируется модернизация данной системы с целью осуществления контроля за состоянием  электроснабжения станции (ВРУ, АВР и т. п.), а также телеметрия  и управление системой вентиляции.

Аналогичными системами оборудованы главные насосные станции (ГНС №1 и ГНС №2) .

В данный момент ведутся работы по автоматизации очистных сооружений канализации (ОСК) в м. Богданиха.

- Приемная камера и решетки

Решетки оборудованы системой автоматического управления с контролем уровня в приемной камере, что позволяет автоматически регулировать частоту их срабатывания. В ближайшее время планируется сбор и передача данных на сервер автоматизации.

- КНС

На КНС установлена система автоматического управления шестью насосными агрегатами, оборудованными частотными преобразователями, что позволяет поддерживать уровень после решеток постоянным. Также производится контроль насосного оборудования, автоматическое подключение дополнительного насосного агрегата или ввод резервного, а также учет перекаченных сточных вод. В данный момент телеметрия осуществляется c помощью смартфона по средствам программы TeslaModbusScada. В ближайшее время планируется сбор и передача данных на сервер автоматизации.

- Песколовки

Автоматизация технологического процесса удаления песка на песколовках позволила полностью исключить ручной труд в технологическом процессе работы песколовок. Создан комплекс автоматизации, который самостоятельно управляет работой приводных механизмов скребков, насосов и запорной арматуры. В зависимости от задания, песок откачивается или на установку по промывке песка или на песковые площадки. Планируется телеметрия данного объекта

- Первичные отстойники

Полностью автоматизированная система с передачей данных на сервер автоматизации. Производится постепенная замена скребковых механизмов на более современные.

- Аэротеки и воздуходувная станция

Планируется автоматизация системы аэрации с установкой новых воздуходувных установок, датчиков кислорода, электрифицированной запорной арматуры, расхода воздуха и давления воздуха с последующей диспетчеризацией данного участка.

- Иловая насосная станция

Заменено насосное оборудование, произведена частичная автоматизация. Планируется дальнейшая автоматизация и последующая диспетчеризация насосной станции.

- Вторичные отстойники

Заменен один скребковый механизм с возможностью дистанционного контроля и управления данным участком. Планируется замена остальных на аналогичные.

- Механическое обезвоживание осадка

Установлены две полностью автоматизированные линии по обезвоживанию осадка, а также система автоматической выгрузки осадка в автомобиль. Произведена частичная диспетчеризация объекта.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа указано в схеме канализации. В перспективе ОАО «Водоканал» на ближайшие 10 лет не планирует использовать новые площадки для строительства сооружений водоотведения.

Схема водоотведения г.Иваново

4.7  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения определены нормативной документацией.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади.

План снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты р. Уводь разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 317 от 10.04.2013 г.  и включает в себя реконструкцию канализационных очистных сооружений – узел метантенков.

Проект « Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Иваново» разработан ЗАО «СВЕКО Ленводоканалпроект» в 2011 году.

Первым этапом проекта реконструкции канализационных очистных сооружений предусмотрена реконструкция сооружений механической и биологической очистки сточных вод, включая первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, строительство новой воздуходувной станции. Проектом предусмотрена глубокая очистка сточных вод с процессом нитриденитрификации и дефосфатирования для удаления биогенных элементов. Для достижения требуемых  характеристик сточных вод для сброса в водоем необходима доочистка и обеззараживание очищенных стоков, что предусмотрено на втором этапе реконструкции. Проектом предполагается доочистка сточных вод на песчаных фильтрах и обеззараживание с использованием установки ультрафиолетового обеззараживания.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Биологическая обработка

Компостирование представляет собой аэробный процесс бактериального разложения с целью стабилизации органических отходов и производства гумуса (компоста). Компостирование является простым и проверенным методом обеззараживания и получения полезных продуктов, таких как компост и удобрение. При этом необходимо учитывать необходимое время компостирования. Однако, загрязняющие вещества (высокие концентрации тяжелых металлов, микробное загрязнение), присутствующие в осадке, ограничивают возможность его использования в сельскохозяйственных целях

Сушка осадка

Термическая осушка представляет собой технологию, которая направлена на резкое снижение влажности осадка сточных вод. Сушка в основном используется на крупных очистных сооружениях для увеличения теплотворной способности осадка при его последующем сжигании. Возможна сушка в случае использования осадка в сельском хозяйстве, однако этот способ используется нечасто в связи с высокой стоимостью. Испарение влаги из обработанного и обезвоженного осадка приводит к увеличению содержания сухого вещества, сокращению объема и массы осадка. Содержание сухого вещества в обезвоженном осадке до сушки, как правило, составляет 20–30%, после сушки – 50–90%.

Сжигание осадка

Благодаря наличию высокой концентрации фосфора и азота осадок сточных вод является хорошим удобрением. Тем не менее, он может представлять собой источник загрязнения. Кроме различных органических веществ, в нем могут содержаться тяжелые металлы, которые загрязняют окружающую среду. Это одна из причин того, почему в последние годы все большее распространение получает сжигание осадка. Сжигание также дает возможность получить положительный баланс энергии и эффективно использовать теплотворную способность осадка. Основным фактором, побуждающим к использованию данного метода, является тот факт, что количество образующегося на городских очистных сооружениях осадка несоизмеримо велико по сравнению со свободными площадями, на которых осадок может подвергаться утилизации или другой обработке (например, компостированию).

Раздел 6.  Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценку потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения можно выполнить, рассмотрев структуру финансирования Инвестиционной программы открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново (ОАО «Водоканал») по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Иванове.

Финансирование мероприятий осуществляется:

-за счет  средств федерального бюджета;

-за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения открытого акционерного общества «Водоканал» г. Иваново, которая устанавливается для лиц, осуществляющих строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

Выбор источника финансирования  Программы - плата за подключение, сделан исходя из оценки состава мероприятий и результатов их реализации для потребителей: основные из них являются мероприятия по новому строительству или замене ветхих систем водопроводно-канализационного хозяйства и обеспечивают потребности нового жилищного строительства и строительства объектов социально-культурной сферы. Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и размера заявленной потребляемой нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта).

Тариф на подключение к системам водоотведения рассчитывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за счет собственных  средств.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 No782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

-показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели качества очистки сточных вод;

-показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их

эффективности;

-улучшение качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно -правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства.

| показатель | Ед.изм | Базовый показатель, 2013 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2019 год | 2023 год |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| Удельное количество засоров на сетях водоотведения | Ед./100 км | 309,0 | 278,1 | 250,3 | 225,3 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 32,7 | 30,0 | 28,0 | 26,0 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля показателей, по которым сточные воды соответствуют нормативам допустимого сброса загрязняющих веществ | % | 60 | 65 | 80 | 90 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| Удельный расход э/энергии при транспортировке сточных вод | кВт-ч/м3 | 0,086 | 0,082 | 0,078 | 0,074 |
| Удельный расход э/энергии при очистке сточных вод | кВт-ч/м3 | 0,410 | 0,389 | 0,370 | 0,352 |

7.1 Соотношение цены реализации инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

Соотношение цены реализации инвестиционной программы и её эффективности следует из целей, поставленных при реализации Инвестиционной программы, затрат на ее выполнение.

Основными целями и задачами реализации Инвестиционной программы открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново (ОАО «Водоканал») по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Иванове являются:

- повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой и услугами по водоотведению;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей водой и услугами по водоотведению);

- повышение эффективности деятельности ОАО «Водоканал».

Финансовые потребности на реализацию поставленных целей и задач Инвестиционной программы отражены в таблице:

|  | Водоотведение |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет | 756460,56 |
| 2 | Собственные средства | 235210,63 |
| 3 | Тариф на присоединение | 301660,33 |
|  | Итого | 1293331,52 |

Ожидаемые в конце реализации Инвестиционной программы результаты при условии финансирования всех мероприятий в размере 100%:

- обеспечение ввода дополнительных метров жилой площади;

- обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в городе;

- оптимизация эксплуатации водных ресурсов;

- снижение уровня потерь воды до 25%;

- сокращение эксплуатационных расходов.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Выявленные бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения подлежат включению в состав местной казны с целью последующей передачи в безвозмездное пользование гарантирующей организации ОАО «Водоканал».

| № п/п | Адрес объекта | Наименование объекта | Технические характеристики объекта | Дата и номер постановления о принятии объекта | Дата включения в состав местной казны и передачи объекта в безвозмездное пользование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 Проезд, д. 22 | Наружная канализационная сеть | Длина 72, 5 м, диаметр 150 мм, керамика | 29.01.2010 № 123 | На исполнении |
| 2 | Ул. Полка «Нормандия-Неман», д. 55 | Участок наружной канализационной сети д. 55 по ул. Полка «Нормандия-Неман» до подключения в канализацию по ул. Коллективной | Исполнительные чертежи отсутствуют | 23.11.2010 № 2300 | ОАО «Водоканал» готовит техдокументацию |
| 3 | Ул. Наговицыной-Икрянистовой, д.4 | Канализационная сеть, объединяющая подъезды 4, 5, 6 дома 4 по ул. Наговицыной-Икрянистовой | Сведения отсутствуют | 07.02.2011 № 156 | ОАО «Водоканал» готовит техдокументацию |
| 4 | Пер. Березниковский, д. 4 | Участки наружной канализационной сети к зданию 4 по пер. Березниковскому | участок диаметром 150 мм, длиной 5,0 м; участок диаметром 150 мм, длиной 15,0 м; участок диаметром 200 мм, длиной 35,0 м; участок диаметром 150 мм, длиной 16,2 м; участок диаметром 150 мм, длиной 18,0 м; участок диаметром 150 мм, длиной 17,0 м; участок диаметром 150 мм, длиной 5,0 м | 30.06.2011 № 1245 | 01.11.2011 |
| 5 | Пер. Березниковский, д.4 | Участок наружной канализационной сети к зданию 4 по пер. Березниковскому | участок диаметром 200 мм, длиной 35,0 м | 27.09.2011 № 2009 | 01.11.2011 |
| 6 | Ул. Фурманова, д. 6, 8, 10, 12, ул. Октябрьская, д. 5, 7, 9 | Канализационная линия к жилым домам по ул. Фурманова, д. 6, 8, 10, 12, ул. Октябрьская, д. 5, 7, 9 | длина 113,0 м, диаметр 150 мм, керамика длина 283,0 м, диаметр 200 мм, керамика | 30.05.2012 № 1112 | 03.09.2012 |
| 7 | Ул. Кудряшова | Канализационная линия от жилых домов 105, 107, 115 до нежилого здания 101 по ул. Кудряшова | Длина 132,4 м, диаметр 200 мм, керамика | 28.06.2012 № 1503 | 03.09.2012 |
| 8 | Ул. Парижской Коммуны, д. 15 | Канализационная сеть д. 15 по ул. Парижской Коммуны | Длина 160,8 м. диаметр 200 мм, чугун | 01.08.2012 № 1808 | 08.10.2012 |
| 9 | Ул. Типографская, д. 25/55 | Канализационная сеть здания 25/55 по ул. Типографской | Длина 26,5 м, диаметр 150 мм керамика Длина 18,0 м, диаметр 200 мм, керамика | 17.08.2012 № 1880 | 08.10.2012 |
| 10 | Ул. Рабфаковская, д. 2/1 | Участок канализационной сети здания 2/1 по ул. Рабфаковской от КК1 до коллектора по ул. Наговицыной-Икрянистовой | Длина 72,4 м, диаметр 150 мм, керамика | 13.02.2013 № 253 | 27.03.2013 |
| 11 | Ул. 2-я Мстерская, д. 15 | Канализационная сеть здания 15 по ул. 2-й Мстерской | Длина 199,2 м, диаметр 200 мм, керамика Длина 12,2 м, диаметр 150 мм, керамика | 30.04.2013 № 922 | 17.06.2013 |
| 12 | Пр. Строителей, д. 21 | Наружная канализация здания без канализационных выпусков | Длина 230,0 м, диаметр 150 мм, керамика | 30.05.2013 № 1205 | 20.08.2013 |
|  |  | Наружная канализация гаража | Длина 48,7 м, диаметр 150 мм, чугун |  |  |
| 13 | Ул. 2-я Лагерная, д.53А | Канализационная сеть здания | Длина 59,0 м, диаметр 150 мм, керамика | 08.07.2013 № 1430 | 20.08.2013 |
| 14 | Ул. Володиной, д.9 | Канализационная сеть здания 9 по ул. Володиной от КК-7 до подключения в канализационную линию диаметром 200 мм в районе домов 3 и 3А по ул. Володиной | Сведения отсутствуют | 26.09.2013 № 2039 | БТИ проводит инвентаризацию объекта |