# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «07» мая 2008г.

Регистрационный № 240

| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» |
| --- | --- |
| Адрес | 153000, г. Иваново просп. Ф.Энгельса д. 3 |
| Адрес электронной почты | dentis37@rambler.ru |
| Контактное лицо | Овчинникова Татьяна Николаевна |
| Номер контактного телефона | 32-60-91 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пр. Ф Энгельса, д.3 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 16.05.2008 до 15.30 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование для зуботехнической лаборатории | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия | Согласно приложению к извещению | Согласно приложению к извещению |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Согласно приложению к извещению |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Наличие сертификата качества Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. Гарантия на поставляемый товар – 1 год с момента принятия товара. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Согласно приложению к извещению. Доставка и разгрузка Товара силами Поставщика, в соответствии с заявленными требованиями. Упаковка, маркировка завода изготовителя. Товар должен поставляться новый, в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. |  |  |
| Источник финансирования заказа | средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| Максимальная цена контракта | 249000,00 руб. (Двести сорок девять тысяч рублей) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает расходы на сертификацию, упаковку, доставку, уплату таможенных пошлин, расходы на транспортировку, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала Заказчика работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153000, г. Иваново просп. Ф. Энгельса д. 3, |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | До 20 июня 2008 года. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится безналичным путем в течение 40 дней с момента подставки Оборудования на основании счета, счета – фактуры, товарной накладной, акта ввода оборудования в эксплуатацию, обучения персонала Заказчика работе с Оборудованием. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 25.05.2008 и не позднее 04.06.2008 |

Приложение

к извещению о проведении

запроса котировок

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрометр | Для металла, с точностью до 1/100 мм | Шт. | 1 |
| 2 | Окклюдатор | С винтом, нехромированный, большой | Шт. | 50 |
| 3 | Кювета для съемного протезирования | Латунная, разборная | Шт. | 20 |
| 4 | Установка компрессорная | Компрессор безмаслянный, для ингаляторов, жечужных ванн и т.п. Предназначен для получения сжатого воздуха, не загрязненного маслами и другими продуктами трения и смазки, а также для создания вакуума. Технические характеристики: Номинальное рабочее давление, кгс/см2 - 2 Производительность при номинальном давлении, л/мин -40 Максимально достигаемое давление, кгс/см2 - 3,5 Максимальная производительность, л/мин - 75 Максимально достигаемый вакуум, % - 70 Потребляемая мощность при номинальном напряжении 220 В, частоте 50 Гц и номинальном рабочем давлении, ВА - 490 Габаритные размеры, мм -580х310х435 Масса, кг - 32 | Шт. | 1 |
| 5 | Аппарат для электрохимической полировки | Быстрое электрохимическое полирование неизолированных металлов зубных протезов и коронок. Обработка труднодоступных для механики мест; Бесконтактная обработка - поверхностный слой соответствует основному сплаву; Структурная однородность и чистая окисная пленка - повышенная коррозионная стойкость и блеск по всей металлической поверхности; Цифровые управление и индикация; Автоподдержание заданного тока полирования; Защита от короткого замыкания; Легкосъемные титановые электроды и емкость для быстрой смены электролита. Технические характеристики: Ток электролиза, А: 0.5…10,0 Время электролиза, мин:сек: 00:10…20:00 Питание 50Гц 2.5А, В: 220/230 Емкость, л: 1 Габариты, мм: 240 х 340 х 250 Масса, кг: 10 | Шт. | 1 |
| 6 | Воскотопка | Аналоговое регулирование температуры. Подготовка восков: сохранение качества воска при многократном нагреве; точное поддержание температуры воска; независимость температуры воска от колебаний напряжения сети. Оптимальное соотношение “цена-качество”; Световая индикация нагрева; Моделировочные воска. Технические характеристики: Емкость стакана секции, л - 0,02 Диапазон устанавливаемых температур, °С - 40…110 Время готовности, не более, мин - 25 Электропитание 50/60 Гц 0.2А, В - 220/230 Потребляемая мощность, Вт - 20 Габариты, мм - 80 x 65 x 120 | Шт. | 1 |
| 7 | Микромотор | Для шлифовальных и полировальных работ по металлу, керамике и пластмассе. Наконечник SDE-BH-60 — мощный высокооборотный наконечник со встроенным микромотором; Возможность реверса; Плавная регулировка частоты вращения; Цифровая индикация скорости вращения и режимов работы; Стабильность скорости вращения в широком диапазоне механических нагрузок за счет цифрового управления с обратной связью; Плавный выход на заданную скорость вращения; Автоматическая защита от перегрузок; Совмещенная ручка регулятора оборотов и кнопка включения-выключения; Счетчик времени работы от 0 до 99 час и далее по кругу; Возможность подключения ножной педали с функцией включения/выключения вращения (ПВ 1.0). Технические характеристики: Скорость вращения в прямом направлении, тыс. об/мин: 1…40 Скорость вращения в j,hfnyjv направлении, тыс. об/мин: 1…40 Диаметр хвостовика рабочих инструментов, мм: 2.35 Блок управления: Габариты, мм: 80 х 65 х 120 Масса, не более, кг: 0,4 Блок питания: Габариты, мм: 170 х 20 х 40 Масса, не более, кг: 0,5 Наконечник SDE-BH-60: Мощность, развиваемая на валу двигателя, пик 120 Вт Габариты, диаметр х длина, мм: 23 х 160 Масса (без кабеля), кг: 0,23 Электропитание: 50/60 Гц 1А, В ~100…240 | Шт. | 3 |
| 8 | Триммер | Предназначена для обрезки гипсовых моделей абразивным кругом. Продукты обработки удаляются с поверхности абразивного диска водой. Технические характеристики: Напряжение - 220 В, 50Гц; Потребляемая мощность, не более - 600 Вт; Давление воды в системе смывки, не менее - 0,2 МПа; Число оборотов рабочего инструмента - 1500 об/мин; Время непрерывной работы - 8 час; Диаметр абразивного круга - 250 мм; Диаметр посадочного отверстия - 32 мм; Габаритные размеры - 450х320х350 мм; Масса установки, не более - 20 кг. | Шт. | 1 |
| 9 | Полимеризатор универсальный автоматический | Холодная и горячая полимеризация пластмасс, включая облицовочные, в автоматическом режиме. Упрочнение литейных форм давлением. Отверждение силиконовых дублировочных масс. Программируемое автоматическое управление температурой и временем полимеризации. Регулирование и визуальный контроль давления в камере. Индикация — цифровая и звуковая. Защита нагревателя от перегрева. Технические характеристики: Давление, бар: до 6.0 Температура (при использовании воды), °С: 20…125 Время полимеризации, мин: 1…60 Размеры рабочей камеры, мм: 130x120 Питание 50/60Гц 5А, В: 220/230 Габариты, мм: 260x440x370 Масса, кг: 12 | Шт. | 1 |
| 10 | Электрошпатель | Базовая комплектация: Блок управления; Ручка моделировочного ножа модернизированная; Сменная насадка (1 штука); Подставка. Моделировочные работы на восковых композициях. Базовый набор GEO-восков Renfert (6 х 20г.); Нагреватель встроен в сменную насадку; Вилочное соединение “ручка-насадка”; Универсальное питание 100…240 В; Температура насадки стабильна во всем диапазоне питающих напряжений; Ручная регулировка температуры; Доукомплектование сменными насадками НСМ Х.1 (9 типов); Световая индикация. Технические характеристики: Диапазон устанавливаемых температур, °С - 40…220 Электропитание 50/60Гц, В - 100…240 Габариты, мм - 80 х 65 х 120 Масса, кг - 0,4 | Шт. | 3 |
| 11 | Пресс гидравлический | Рабочее давление 4-7 тонны | Шт. | 1 |

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей печатью (для индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме в оригинале.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно п. 1 ст. 10 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Цена контракта. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки, модели, производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных в цену контракта расходах |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

(прописью)

________________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального (Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от ______________,

с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта

и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на поставку оборудования для зуботехнической лаборатории

МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»

г. Иваново	                                          		«____»_______2008

МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», далее именуемое "Заказчик", в лице главного врача Ивановой Татьяны Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________, далее именуемое "Поставщик", в лице ______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь ___________________________________ протоколом ______, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

- Поставщик обязуется передать, а Заказчик  принять и оплатить оборудование для зуботехнической лаборатории, именуемое в дальнейшем Оборудование, на условиях, определяемых настоящим Контрактом.

2. Цена и  порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет __________ (____________________________) руб.  Цена контракта включает расходы на сертификацию, упаковку, доставку, уплату таможенных пошлин, расходы на транспортировку,  ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала Заказчика работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Оплата производится безналичным путем в течение 40 дней с момента подставки Оборудования на основании счета, счета – фактуры, товарной накладной, акта ввода оборудования в эксплуатацию, обучения персонала Заказчика работе с Оборудованием.

- Оплата производится за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3. Условия поставки

- Поставщик производит поставку Оборудования в срок до 20 июня 2008 года, предварительно согласовав день поставки с Заказчиком.

- Поставщик самостоятельно определяет способ и порядок доставки Оборудования 
Заказчику.

- Разгрузка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

- Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Контракту, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Заказчику с момента выполнения Поставщиком своих обязательств по доставке, разгрузке Товара, ввода в эксплуатацию, обучения персонала Заказчика работе с Оборудованием.

4. Обязанности Поставщика

4.1. Поставить Заказчику Оборудование свободным от  любых прав третьих лиц.

  - Произвести за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой Оборудования до Заказчика.

4.3. Обеспечить надлежащую упаковку и маркировку Оборудования. Упаковка Оборудования должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при  условии бережного с ним обращения.

  - Передать Заказчику одновременно с передачей Оборудования принадлежности Оборудования, а также относящиеся к нему документы (паспорта, сертификаты, санитарно-гигиенические заключения, инструкцию пользователя на русском языке от производителя, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.).

4.5. Произвести монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала Заказчика, составив соответствующий акт об этом.

5. Обязанности Заказчика.

- Принять Оборудование немедленно после его доставки, и в случае его соответствия настоящему Контракту по количеству, качеству, комплектности, техническим характеристикам предоставить уполномоченному представителю Поставщика экземпляр соответствующего документа об этом. При выявлении несоответствия Оборудования настоящему Контракту по количеству или качеству должен быть составлен соответствующий акт совместно с представителем Поставщика.

- Обеспечить ответственное хранение Оборудования до момента его замены или принятия в случае выявления несоответствий или недостатков Оборудования, уведомив об этом Поставщика незамедлительно.

5.3.	Оплатить поставляемое Оборудование с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, предусмотренных в п.п. 2.1.- 2.3. настоящего Контракта.

6. Качество и гарантии на товар.

- Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать государственным стандартам и стандартам качества производителей.

Оборудование должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов.

6.2.	Гарантийный срок на Оборудование составляет 1 год с момента принятия Заказчиком поставленного Оборудования.

6.3.	Срок устранения недостатков или замены Оборудования в пределах установленного гарантийного срока составляет 15 (пятнадцати) календарных дней с момента согласования с Поставщиком выявленных недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования или сроков устранения недостатков или замены Оборудования, установленных в п.п. 3.1, 6.3 настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0, 5% от стоимости непоставленного или неисправного Оборудования за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности выполнения нарушенных обязательств.

8. Форс-мажор

8.1.	Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное  форс-мажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать  (стихийные бедствия, военные конфликты, террористические акты, забастовки, эпидемии, блокады, эмбарго).

- Сроки исполнения  обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

- Обе стороны должны немедленно известить друг друга о начале и окончании форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту.

9. Заключительные положения

- Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- Все споры между сторонами должны решаться путем переговоров. Не урегулированные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Ивановской области.

- Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4.	Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

  - Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон

| Покупатель |  | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» 153000, г. Иваново пр. Ф.Энгельса д. 3 ИНН 3728026828 Л/с 002022421, 002022429 в ФКУ администрации г. Иваново р/с 40703810000000000012 в РКЦ № 2 г. Иваново БИК 042435000 ИНН 3728012617 Главный врач _________________Иванова Т.В. |  | _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Приложение №1

К муниципальному контракту №______ от ____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Цена | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1" __________________ Т.В. Иванова МП | ПОСТАВЩИК ___________________/________________/ МП |
| --- | --- |