| Согласовано |  | Утверждаю |
| --- | --- | --- |
| Директор ОАО "ГУО ЖХ №6" |  | Начальник УЖКХ |
| _________И.А.Ашурова |  | __________О.Г.Маннов |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на выполнение работ по капитальному ремонту свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по адресу: ул. Некрасова, д.45, кв.11 |
| Основание | Сметная стоимость - | 82,128 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 169,71 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 12,530 тыс.руб |
| Составлена в ценах Мая 2009 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕРр61-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,03 | 3054,27 | 23,02 | 1403,11 | 91,63 | 48,84 | 0,69 | 42,09 | 228,35 | 6,8505 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1628,14 | 5,98 |  |  |  | 0,18 |  | 0,67 | 0,0201 |
| 2 | ТЕРр61-4-01 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,015 | 2932,56 | 24,74 | 1249,02 | 43,99 | 24,88 | 0,37 | 18,74 | 229,75 | 3,44625 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1658,8 | 6,43 |  |  |  | 0,1 |  | 0,72 | 0,0108 |
| 3 | ТЕРр62-1-02 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 0,228 | 228,21 | 8,24 | 77,54 | 52,03 | 32,47 | 1,88 | 17,68 | 21,1 | 4,8108 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем | 142,43 | 1,34 |  |  |  | 0,31 |  | 0,15 | 0,0342 |
| 4 | ТЕРр63-6-02 | Смена обоев улучшенных | 0,624 | 524,44 | 13,04 | 125,55 | 327,25 | 240,77 | 8,14 | 78,34 | 54,73 | 34,15152 |
|  | (0) |  | 100 м2 оклеенной поверхности | 385,85 | 1,79 |  |  |  | 1,12 |  | 0,2 | 0,1248 |
| 4.1 | 101-1831 СССЦ2-2009 | Обои | 0,69888 |  |  | 1717,6 |  |  | 1200,4 |  |
|  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-7-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 0,359 | 728,39 | 9,2 | 362,91 | 261,49 | 127,9 | 3,3 | 130,28 | 51,19 | 18,37721 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 356,28 | 1,43 |  |  |  | 0,51 |  | 0,16 | 0,05744 |
| 5.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,007575 |  |  | 76398,23 |  |  | 578,71 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-8-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35 %(кухня) | 0,066 | 801,91 | 9,2 | 365,85 | 52,93 | 28,17 | 0,61 | 24,15 | 61,33 | 4,04778 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 426,86 | 1,43 |  |  |  | 0,09 |  | 0,16 | 0,01056 |
| 6.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,001465 |  |  | 76398,23 |  |  | 111,94 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-17-05 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (коридор) | 0,032 | 1775,84 | 9,2 | 1514,34 | 56,83 | 8,07 | 0,29 | 48,46 | 36,25 | 1,16 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 252,3 | 1,43 |  |  |  | 0,05 |  | 0,16 | 0,00512 |
| 8 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,0532 | 619,17 | 0,96 | 153,33 | 32,94 | 24,73 | 0,05 | 8,16 | 65,94 | 3,50801 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 464,88 | 0,09 |  |  |  | 0 |  | 0,01 | 0,00053 |
| 8.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,000857 |  |  | 76398,23 |  |  | 65,44 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр62-9-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %(в т.ч. балконная дверь,фрамуга) | 0,152 | 1054,11 | 9,2 | 330,12 | 160,22 | 108,65 | 1,4 | 50,18 | 102,7 | 15,6104 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 714,79 | 1,43 |  |  |  | 0,22 |  | 0,16 | 0,02432 |
| 9.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,003359 |  |  | 76398,23 |  |  | 256,64 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр62-11-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 0,27 | 712,06 | 9,2 | 385,48 | 192,26 | 85,69 | 2,48 | 104,08 | 45,6 | 12,312 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 317,38 | 1,43 |  |  |  | 0,39 |  | 0,16 | 0,0432 |
| 10.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,004644 |  |  | 76398,23 |  |  | 354,79 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%( в т.ч. антресоли) | 0,147 | 816,89 | 9,2 | 345,89 | 120,08 | 67,88 | 1,35 | 50,85 | 66,35 | 9,75345 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 461,8 | 1,43 |  |  |  | 0,21 |  | 0,16 | 0,02352 |
| 11.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,00316 |  |  | 76398,23 |  |  | 241,46 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(с/узел) | 0,03 | 369,09 | 67,59 | 10,71 | 11,07 | 8,72 | 2,03 | 0,32 | 45,4365 | 1,3631 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=252,86*1,15; ЭММ=54,07*1,25; ЗПм=10,74*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 | 100 м2 стяжки | 290,79 | 13,43 |  |  |  | 0,4 |  | 1,5875 | 0,04763 |
| 12.1 | 402-0079 СССЦ2-2009 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,0612 |  |  | 2947,38 |  |  | 180,38 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 0,03 | 12177,68 | 174,6 | 11031,96 | 365,33 | 29,13 | 5,24 | 330,96 | 137,747 | 4,13241 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=844,45*1,15; ЭММ=139,68*1,25; ЗПм=22,24*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=2,94*1,25 | 100 м2 покрытия | 971,12 | 27,8 |  |  |  | 0,83 |  | 3,675 | 0,11025 |
| 14 | ТЕРр63-1-02 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | 0,0065 | 7489,08 | 32,6 | 6107,9 | 48,68 | 8,77 | 0,21 | 39,7 | 196,3 | 1,27595 |
|  | (0) |  | 100 м2 остекления | 1348,58 | 4,47 |  |  |  | 0,03 |  | 0,5 | 0,00325 |
| 15 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,02 | 942,4 | 265,95 | 0 | 18,85 | 13,53 | 5,32 | 0 | 103,91 | 2,0782 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 676,45 | 65,48 |  |  |  | 1,31 |  | 7,74 | 0,1548 |
| 16 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,02 | 5852,56 | 2151,35 | 2813,79 | 117,05 | 17,75 | 43,03 | 56,28 | 119,922 | 2,39844 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=771,67*1,15; ЭММ=1721,08*1,25; ЗПм=117,35*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=13,34*1,25 | 100 м2 проемов | 887,42 | 146,69 |  |  |  | 2,93 |  | 16,675 | 0,3335 |
| 16.1 | 203-9057 СССЦ2-2009 | Блоки дверные | 2 |  |  | 1293,62 |  |  | 2587,24 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | 101-9411 СССЦ2-2009 | Скобяные изделия с замком | 1 |  |  | 655,3 |  |  | 655,3 |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 0,048 | 1413,6 | 11,23 | 622,83 | 67,85 | 37,42 | 0,54 | 29,9 | 106,6395 | 5,1187 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=677,86*1,15; ЭММ=8,98*1,25; ЗПм=1,55*1,25; ТЗТ=92,73*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 779,54 | 1,94 |  |  |  | 0,09 |  | 0,125 | 0,006 |
| 18 | ТЕР10-01-058-02 | Демонтаж дверных блоков антресольных | 0,2 | 30,7 | 13,2 | 0 | 6,14 | 3,5 | 2,64 | 0 | 2,616 | 0,5232 |
|  | (0) | ЗП=21,88*0,8; ЭММ=16,5*0,8; ЗПм=0,62*0,8; Мат=63,29*0; ТЗТ=3,27*0,8; ТЗТм=0,15*0,8 | 10 шт. блоков | 17,5 | 0,5 |  |  |  | 0,1 |  | 0,12 | 0,024 |
| 19 | ТЕРр57-2-04 | Разборка цементной стяжки балкона | 0,02 | 3064,51 | 2300,57 | 0 | 61,29 | 15,28 | 46,01 | 0 | 111,2 | 2,224 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий | 763,94 | 187,53 |  |  |  | 3,75 |  | 21 | 0,42 |
| 20 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм балкона | 0,02 | 369,09 | 67,59 | 10,71 | 7,38 | 5,82 | 1,35 | 0,21 | 45,4365 | 0,90873 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=252,86*1,15; ЭММ=54,07*1,25; ЗПм=10,74*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 | 100 м2 стяжки | 290,79 | 13,43 |  |  |  | 0,27 |  | 1,5875 | 0,03175 |
| 20.1 | 402-0079 СССЦ2-2009 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,0408 |  |  | 2947,38 |  |  | 120,25 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий балкона | 0,02 | 142,23 | 8,75 | 38,21 | 2,84 | 1,91 | 0,18 | 0,76 | 12,42 | 0,2484 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=82,84*1,15; ЭММ=7*1,25; ЗПм=0,8*1,25; ТЗТ=10,8*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 100 м2 покрытия | 95,27 | 1 |  |  |  | 0,02 |  | 0,125 | 0,0025 |
| 22 | ТЕРр65-6-06 | Смена санитарных приборов манжетов резиновых к унитазам | 0,01 | 1014,11 | 3,57 | 425,74 | 10,14 | 5,85 | 0,04 | 4,26 | 80 | 0,8 |
|  | (0) |  | 100 приборов | 584,8 | 0,45 |  |  |  | 0 |  | 0,05 | 0,0005 |
| 23 | ТЕРр65-6-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# | 0,01 | 3509,9 | 97,79 | 395,27 | 35,1 | 30,17 | 0,98 | 3,95 | 412,7 | 4,127 |
|  | (0) |  | 100 прибор. | 3016,84 | 13,4 |  |  |  | 0,13 |  | 1,5 | 0,015 |
| 23.1 | 300-0904 СССЦ2-2009 | Унитаз | 1 |  |  | 2967,94 |  |  | 2967,94 |  |
|  |  |  | комплек |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр65-5-01 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм | 0,03 | 656,2 | 4,8 | 59,29 | 19,69 | 17,76 | 0,14 | 1,78 | 81 | 2,43 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 592,11 | 0,45 |  |  |  | 0,01 |  | 0,05 | 0,0015 |
| 24.1 | 103-1134 СССЦ2-2009 | Вентиль d=15 | 3 |  |  | 68,17 |  |  | 204,51 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр65-5-06 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 0,01 | 2122,36 | 13,44 | 159,34 | 21,22 | 19,5 | 0,13 | 1,59 | 266,7 | 2,667 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 1949,58 | 1,25 |  |  |  | 0,01 |  | 0,14 | 0,0014 |
| 25.1 | 300-0619 СССЦ2-2009 | Смеситель с душевой сеткой | 1 |  |  | 618,34 |  |  | 618,34 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0026 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр65-6-24 | Смена санитарных приборов умывальников | 0,01 | 2134,62 | 91,26 | 493,64 | 21,35 | 15,5 | 0,91 | 4,94 | 212 | 2,12 |
|  | (0) |  | 100 приборов | 1549,72 | 12,5 |  |  |  | 0,13 |  | 1,4 | 0,014 |
| 26.1 | 300-0665 СССЦ2-2009 | Умывальник с сифоном и выпуском | 1 |  |  | 971,33 |  |  | 971,33 |  |
|  |  |  | комплек |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр65-6-15 | Смена санитарных приборов моек на одно отделение | 0,01 | 2845,32 | 91,26 | 360,77 | 28,45 | 23,93 | 0,91 | 3,61 | 327,4 | 3,274 |
|  | (0) |  | 100 прибор. | 2393,29 | 12,5 |  |  |  | 0,13 |  | 1,4 | 0,014 |
| 27.1 | 300-0494 СССЦ2-2009 | Мойка с сифоном и выпуском | 1 |  |  | 896 |  |  | 896 |  |
|  |  |  | комплек |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр65-6-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 0,03 | 2443,56 | 6,52 | 2054 | 73,31 | 11,49 | 0,2 | 61,62 | 52,4 | 1,572 |
|  | (0) |  | 100 прибор. | 383,04 | 0,89 |  |  |  | 0,03 |  | 0,1 | 0,003 |
| 29 | ТЕРр65-5-07 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 0,01 | 1629,98 | 8,64 | 159,34 | 16,3 | 14,62 | 0,09 | 1,59 | 200 | 2 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 1462 | 0,8 |  |  |  | 0,01 |  | 0,09 | 0,0009 |
| 29.1 | 300-0628 СССЦ2-2009 | Смесители | 1 |  |  | 342,18 |  |  | 342,18 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр65-6-18 | Смена санитарных приборов ванн стальных | 0,01 | 5128,46 | 443,29 | 794,79 | 51,28 | 38,9 | 4,43 | 7,95 | 532,2 | 5,322 |
|  | (0) |  | 100 приборов | 3890,38 | 60,72 |  |  |  | 0,61 |  | 6,8 | 0,068 |
| 30.1 | 300-0043 СССЦ2-2009 | Ванна с сифоном и выпуском | 1 |  |  | 3073,6 |  |  | 3073,6 |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр65-36-01 | Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с двумя конфорками | 0,01 | 257,89 | 19,59 | 0 | 2,58 | 2,38 | 0,2 | 0 | 30,28 | 0,3028 |
|  | (0) |  | 100 приборов | 238,3 | 5,09 |  |  |  | 0,05 |  | 0,57 | 0,0057 |
| 32 | ТЕР19-01-001-02 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных | 1 | 1281,22 | 10,03 | 1260,6 | 1281,22 | 10,59 | 10,03 | 1260,6 | 1,449 | 1,449 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=9,21*1,15; ЭММ=8,02*1,25; ЗПм=0,08*1,25; ТЗТ=1,26*1,15; ТЗТм=0,09*1,25 | 1 прибор | 10,59 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1125 | 0,1125 |
| 33 | ТЕРр65-36-03 | Снятие газовых колонок | 0,01 | 475,98 | 14,09 | 0 | 4,76 | 4,62 | 0,14 | 0 | 58,69 | 0,5869 |
|  | (0) |  | 100 приборов | 461,89 | 3,66 |  |  |  | 0,04 |  | 0,41 | 0,0041 |
| 34 | ТЕРр65-37-01 | Снятие металлического патрубка газовой колонки | 0,008 | 467,85 | 7,56 | 0 | 3,74 | 3,68 | 0,06 | 0 | 67 | 0,536 |
|  | (0) |  | 100 вытяжных труб | 460,29 | 1,96 |  |  |  | 0,02 |  | 0,22 | 0,00176 |
| 35 | ТЕР19-01-002-01 | Установка водонагревателей проточных | 1 | 1667,43 | 6,43 | 1623,86 | 1667,43 | 37,15 | 6,43 | 1623,86 | 5,2095 | 5,2095 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=32,3*1,15; ЭММ=5,14*1,25; ЗПм=0,08*1,25; ТЗТ=4,53*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 | 1 прибор | 37,15 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  | 0,075 | 0,075 |
| 36 | ТЕРр67-9-01 | Смена выключателей | 0,02 | 176,17 | 0 | 0 | 3,52 | 3,52 | 0 | 0 | 24,1 | 0,482 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 176,17 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 36.1 | ООО "Контакт" | Выключатели для скрытой проводки 2-х клавишные | 2 |  |  | 32,2 |  |  | 64,4 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр67-9-02 | Смена розеток | 0,03 | 176,17 | 0 | 0 | 5,29 | 5,29 | 0 | 0 | 24,1 | 0,723 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 176,17 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 37.1 | ООО "Контакт" | Розетки двойные для скрытой проводки | 3 |  |  | 42,37 |  |  | 127,11 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ССЦ01.2009 п.31 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 0,3 | 15,39 | 0 | 0 | 4,62 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 39 | ССЦ01.2009 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,3 | 223,87 | 0 | 0 | 67,16 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 5343,51 | 1184,83 | 151,8 | 4006,89 | 167,90025 |
|  |  |  | 14,28 |  | 1,80563 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1184,83*10,45 | 10,45 | 12381 |
| Машины и механизмы | 151,8*4,31 | 4,31 | 654 |
| Материалы | 4006,89*5,03 | 5,03 | 20155 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 15618 |
| ТЗР | 15618*0,05 | 5% | 781 |
| Итого по перевозке |  | 67 |
| Итого по погрузке/разгрузке |  | 5 |
| Итого |  | 49661 |
| <Нет вида работ> (38, 39) |
| Накладные расходы | (0+0)*10,45*0*0,94 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | (0+0)*10,45*0 | 0 | 0 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт (31, 33, 34) |
| Накладные расходы | (10,68+0,11)*10,45*0,74*0,94 | 0,74 | 78 |
| Сметная прибыль | (10,68+0,11)*10,45*0,5 | 0,5 | 56 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) |
| Накладные расходы | (177,72+1,06)*10,45*1,03*0,94 | 1,03 | 1809 |
| Сметная прибыль | (177,72+1,06)*10,45*0,6 | 0,6 | 1121 |
| Деревянные конструкции. Ремонт (16, 18) |
| Накладные расходы | (21,25+3,03)*10,45*1,062*0,94 | 1,062 | 253 |
| Сметная прибыль | (21,25+3,03)*10,45*0,5355 | 0,5355 | 136 |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) |
| Накладные расходы | (483,56+1,78)*10,45*0,8*0,94 | 0,8 | 3814 |
| Сметная прибыль | (483,56+1,78)*10,45*0,5 | 0,5 | 2536 |
| Отделочные работы. Ремонт (17) |
| Накладные расходы | (37,42+0,09)*10,45*0,945*0,94 | 0,945 | 348 |
| Сметная прибыль | (37,42+0,09)*10,45*0,4675 | 0,4675 | 183 |
| Полы. Ремонт (12, 13, 20, 21) |
| Накладные расходы | (45,58+1,52)*10,45*1,107*0,94 | 1,107 | 512 |
| Сметная прибыль | (45,58+1,52)*10,45*0,6375 | 0,6375 | 314 |
| Полы при ремонте. Ремонт (19) |
| Накладные расходы | (15,28+3,75)*10,45*0,8*0,94 | 0,8 | 150 |
| Сметная прибыль | (15,28+3,75)*10,45*0,68 | 0,68 | 135 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (15) |
| Накладные расходы | (13,53+1,31)*10,45*1,1*0,94 | 1,1 | 160 |
| Сметная прибыль | (13,53+1,31)*10,45*0,7 | 0,7 | 109 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (32, 35) |
| Накладные расходы | (47,74+0,2)*10,45*1,152*0,94 | 1,152 | 542 |
| Сметная прибыль | (47,74+0,2)*10,45*0,7055 | 0,7055 | 353 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (4, 14) |
| Накладные расходы | (249,54+1,15)*10,45*0,77*0,94 | 0,77 | 1896 |
| Сметная прибыль | (249,54+1,15)*10,45*0,5 | 0,5 | 1310 |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (1, 2) |
| Накладные расходы | (73,72+0,28)*10,45*0,79*0,94 | 0,79 | 574 |
| Сметная прибыль | (73,72+0,28)*10,45*0,5 | 0,5 | 387 |
| Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (36, 37) |
| Накладные расходы | (8,81+0)*10,45*0,85*0,94 | 0,85 | 74 |
| Сметная прибыль | (8,81+0)*10,45*0,65 | 0,65 | 60 |
| Итого Накладные расходы | 10210 | 1 | 10210 |
| Итого Сметная прибыль | 6700 | 1 | 6700 |
| Итого |  | 66571 |
| Временные здания и сооружения | 66571*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 66571 |
| Зимнее удорожание | 66571*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 66571 |
| Непредвиденные расходы | 66571*0,02 | 2% | 1331 |
| Итого |  | 67902 |
| Коэффициент инфляции | 67902*0,025 | 2,5% | 1698 |
| Итого |  | 69600 |
| Коэффициент снижения цены аукциона | 69600*0*(-1) | 0 | 0 |
| Итого |  | 69600 |
| НДС | 69600*0,18 | 18% | 12528 |
| Итого |  | 82128 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |