Утверждено

постановлением

Администрации города Иванова

от 09.08.2019 № 1168

Задание

на выполнение инженерных изысканий

1. Инженерно-геодезические изыскания

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |
| 1.1 | Наименование объекта | «Строительство магистральной улицы районного значения по переулку Торфяному от улицы 9-й Березниковской до улицы Станкостроителей» |
| 1.2 | Местоположение территории | Территория города Иванова по переулку Торфяному от улицы 9-й Березниковской до улицы Станкостроителей |
| 1.5 | Инициатор подготовки документации по планировке территории | Индивидуальный предприниматель Боданов Д.В. |
| 1.6 | Площадь территории | Ориентировочно 26,05 га |
| 1.7 | Цель | - Обеспечение устойчивого развития территорий. - Выделение элементов планировочной структуры. - Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. - Установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства. - Установление границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства. - Корректировка и координирование красных линий. |
| 2.1 | Инженерно-геодезические изыскания | Выполнить в соответствии: - с Программой на проведение инженерно-геодезических изысканий, утвержденной ИП Бодановым Д.В. от 10.04.2019 года; - с требованиями нормативно-технической документации (ГОСТ, СП, СНиП). |
| 2.2 | Инженерно-геологические изыскания | Выполнять не требуется |
| 2.3 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Выполнять не требуется ввиду нахождения объекта по климатическим условиям к умеренному широтному поясу средней полосы России. В соответствии со СНиП 23-01-99 относится к климатическому району II-В. |
| 2.4 | Инженерно-экологические изыскания | Выполнять не требуется |
| 2.5 | Территория проектирования, ее основные характеристики | Ориентировочная площадь 26,05 га. Территория входит в границы территориальных зон: Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами; Ж-2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами; Ж-3 – зона застройки многоэтажными жилыми домами; О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения; П-1 – производственная зона; П-2 – коммунально-складская зона; П-3 – зона озеленения специального назначения; Р-3 – зона рекреационно-ландшафтных территорий. |
| 2.6 | Место размещения территории |  |