ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: 28.03 2006 г.

| Заказчик | МОУ гимназия №44 |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново, Кохомское шоссе,29 т. 539205 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | Бюджетные средства |

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1. | Восстановительный ремонт системы электроснабжения бассейна и вспомогательных помещений. 1.Ремонтно-строительные работы и строительные работы: демонтаж электропроводки-15м.,демонтаж проводов из труб-20 м., демонтаж выключателей розеток-3 шт., пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых д.до 25 мм при толщине стен до 38 см-20 отв., пробивка в бетонных потолках толщиной до 100мм отверстий площадью до 20 кв.см.-10 отв. 2. Электоромонтажные работы: трубы винилопластовые по установленным конструкциям-240м., трубы винилопластовые по установленным конструкциям диаметр мм до 50-15 м., затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 кв.мм.-50 м, сечением до 16кв.мм -40 м., сечением до 35 кв.мм-170 м., заземляющие проводники -30м., установка выключателей(автоматы на ток до 100А, на ток до 25А)-5 шт., разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 89 жил., предохранители на ток до 100А-15 шт., пускатели магнитные -3 шт., демонтаж электросчетчиков-2 шт., монтаж электросчетчиков трехфазных – 2 шт., проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из стали полосой сечением 100кв.мм.-10м., трансформаторы тока-3 шт., предохранители на ток до 100А(демонтаж)-15 шт., 3.Испытания и измерения: измерение сопротивления изоляции мегауммметром, измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль, измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами, снятие характеристик выключателя автоматического, снятие характеристик УЗО |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказание услуг | МОУ гимназия №44 г.Иваново, Кохомское шоссе, 29 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнение услуг, оказание услуг. | 25 дней |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Максимальная цена контракта | 102000 |
| Место подачи котировочных заявок | МОУ гимназия № 44 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 03.04.2006г. 16.00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | По контракту. |
| Срок подписания победителем контракта | 04.04.2006г. |